Elcertifikat: Kvartalsrapport nr 1 2020

Maj 2020

Detta är en sammanställning framtagen av Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten om statusen i elcertifikatmarknaden. Rapporten visar bland annat information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad elproduktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, kvotpliktig elanvändning och prisutveckling. Sammanställningen innehåller tal för både Norge och Sverige.

NVE och Energimyndigheten tar gärna emot synpunkter på kvartalsrapporten. Ta kontakt med oss om du önskar lämna synpunkter som kan göra rapporten bättre.

*NVE vill förtydliga att inrapporterade tal från nätägare inte är godkända av de kvotpliktiga, och kan därför innehålla fel, medan kvotpliktig elförbrukning för Sverige är baserat på modellberäkningar.

Godkända anläggningar fördelat på elområden

Sverige

| Tabell 6: SVERIGE Övergångsordningen [uppdaterat: 1 april 2020] |
| --- |
|  | Bio GWh | Sol GWh | Vatten GWh | Vind GWh | Sum GWh |
| SE1 | 206 | 0 | 105 | 393 | 703 |
| SE2 | 1 266 | 0 | 349 | 1 272 | 2 887 |
| SE3 | 1 526 | 14 | 371 | 2 787 | 4 697 |
| SE4 | 440 | 1 | 44 | 1 644 | 2 128 |
| Sum | 3 438 | 14 | 868 | 6 096 | 10 416 |
| Tabell 7: SVERIGE Ingår i gemensamt mål [uppdaterat: 1 april 2020] |
|  | Bio GWh | Sol GWh | Vatten GWh | Vind GWh | Sum GWh |
| SE1 | 3 | 3 | 97 | 4 038 | 4 141 |
| SE2 | 1 078 | 11 | 666 | 9 500 | 11 255 |
| SE3 | 2 684 | 222 | 216 | 4 181 | 7 304 |
| SE4 | 850 | 89 | 139 | 2 283 | 3 361 |
| Sum | 4 615 | 325 | 1 119 | 20 002 | 26 061 |

Norge

| Tabell 8: NORGE Övergångsordning [uppdaterat: 1 april 2020] |
| --- |
|  | Bio GWh | Sol GWh | Vatten GWh | Vind GWh | Sum GWh |
| NO1 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| NO2 | 0 | 0 | 856 | 0 | 856 |
| NO3 | 0 | 0 | 1 438 | 0 | 1 438 |
| NO4 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 |
| NO5 | 0 | 0 | 568 | 0 | 568 |
| Sum | 0 | 0 | 3 214 | 0 | 3 214 |
| Tabell 9: NORGE Ingår i gemensamt mål [uppdaterat: 1 april 2020] |
|  | Bio GWh | Sol GWh | Vatten GWh | Vind GWh | Sum GWh |
| NO1 | 0 | 7 | 856 | 561 | 1 424 |
| NO2 | 0 | 1 | 1 457 | 1 408 | 2 866 |
| NO3 | 0 | 1 | 1 344 | 2 271 | 3 617 |
| NO4 | 0 | 0 | 1 006 | 920 | 1 927 |
| NO5 | 0 | 1 | 912 | 0 | 913 |
| Sum | 0 | 11 | 5 577 | 5 160 | 10 747 |

Information om tilldelning av elcertifikat

Sverige

| Tabell 10: SVERIGE Tilldelning inom gemensamt mål under 2020 (GWh) |
| --- |
|  | Bio | Sol | Vatten | Vind | Totalt |
| Q1 | 1 021 | 29 | 353 | 6 762 | 8 165 |
| Q2 |  |  |  |  |  |
| Q3 |  |  |  |  |  |
| Q4 |  |  |  |  |  |
| Totalt | 1 021 | 29 | 353 | 6 762 | 8 165 |
| Tabell 11: SVERIGE Tilldelning inom övergångsordningen under 2020 (GWh) |
|  | Bio | Sol | Vatten | Vind | Totalt |
| Q1 | 818 | 0 | 263 | 2 304 | 3 385 |
| Q2 |  |  |  |  |  |
| Q3 |  |  |  |  |  |
| Q4 |  |  |  |  |  |
| Totalt | 818 | 0 | 263 | 2 304 | 3 385 |
| Tabell 12: SVERIGE Totalt antal tilldelade elcertifikat under 2020 (GWh) |
|  | Bio | Sol | Vatten | Vind | Totalt |
| Q1 | 1 838 | 29 | 616 | 9 066 | 11 550 |
| Q2 |  |  |  |  |  |
| Q3 |  |  |  |  |  |
| Q4 |  |  |  |  |  |
| Totalt | 1 838 | 29 | 616 | 9 066 | 11 550 |

Information om tilldelning av elcertifikat

Norge

| Tabell 13: NORGE Tilldelning inom gemensamt mål under 2020 (GWh) |
| --- |
|  | Bio | Sol | Vatten | Vind | Totalt |
| Q1 | 0 | 1 | 1 065 | 1 769 | 2 835 |
| Q2 |  |  |  |  | 0 |
| Q3 |  |  |  |  | 0 |
| Q4 |  |  |  |  | 0 |
| Totalt | 0 | 1 | 1 065 | 1 769 | 2 835 |
| Tabell 14: NORGE Tilldelning inom övergångsordningen under 2020 (GWh) |
|  | Bio | Sol | Vatten | Vind | Totalt |
| Q1 | 0 | 0 | 717 | 0 | 717 |
| Q2 |  |  |  |  |  |
| Q3 |  |  |  |  |  |
| Q4 |  |  |  |  |  |
| Totalt | 0 | 0 | 717 | 0 | 717 |
| Tabell 15: NORGE Totalt antal tilldelade elcertifikat under 2020 (GWh) |
|  | Bio | Sol | Vatten | Vind | Totalt |
| Q1 | 0 | 1 | 1 782 | 1 769 | 3 552 |
| Q2 |  |  |  |  |  |
| Q3 |  |  |  |  |  |
| Q4 |  |  |  |  |  |
| Totalt | 0 | 1 | 1 782 | 1 769 | 3 552 |

Information om planerade projekt i Sverige och Norge per kvartal 1 2020

| Tabell 16: SVERIGE Anläggningar under konstruktion och planerad idrifttagning (GWh) |
| --- |
| per kv. 1 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Biobränsle | 250 | 0 | 0 | 250 |
| Sol | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Vattenkraft | 113 | 4 | 0 | 117 |
| Vindkraft | 4 487 | 8 340 | 1 099 | 13 926 |
| Totalt | 4 866 | 8 344 | 1 099 | 14 309 |
| Tabell 17: NORGE Anläggningar under konstruktion och planerad idrifttagning (GWh) |
| per. 1. kv. 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Biobränsle | 0 | 0 |  | 0 |
| Sol | I/T | I/T |  | I/T |
| Vattenkraft | 1 572 | 956 |  | 2528 |
| Vindkraft | 5 019 | 2 383 |  | 7402 |
| Totalt | 6591 | 3339 |  | 9 930 |
| Tabell 18: SVERIGE och NORGE Anläggningar under konstruktion och planerad idrifttagning (GWh) |
| per. 1 kv. 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Biobränsle | 250 | 0 | 0 | 250 |
| Sol | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Vattenkraft | 1 685 | 960 | 0 | 2 645 |
| Vindkraft | 9 506 | 10 723 | 1 099 | 21 328 |
| Totalt | 11 457 | 11 683 | 1 099 | 24 239 |

* Svenska anläggningar under konstruktion sammanställdes per 1 april 2020. I siffran ingår även anläggningar som har tagits i drift men som ännu inte är godkända för tilldelning av elcertifikat. Förutom anläggningarna under konstruktion fanns det investeringsbeslut på 5,1 TWh i Sverige.

Mer information om planerade projekt och de projekt som är under konstruktion finns här:

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/marknadsstatistik/?currentTab=3#mainheading

https://www.nve.no/konsesjonssaker/

https://www.nve.no/energiforsyning/energiforsyningsdata/ny-kraftproduksjon/

Figur 1. Elcertifikatsberättigade anläggningar som ingår i målet.

Information om kvotpliktig elanvändning

Figur 2. Information om kvotpliktig elanvändning i Sverige är beräknat med ett beräkningsverktyg och ska därför inte betraktas som faktisk kvotpliktig elanvändning. Figurerna nedan visar beräknad kvotpliktig elanvändning per kvartal samt ackumulerat över året.

Mer information om beräkningsverktyget finns här. http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/marknadsstatistik/?currentTab=5#mainheading

Figur 3. Information om kvotpliktig elanvändning i Norge är baserat på inrapporteringar till NECS.*

*NVE vill förtydliga att inrapporterade tal från nätägare inte är godkända av de kvotpliktiga, och kan därför innehålla fel, medan kvotpliktig elförbrukning för Sverige är baserat på modellberäkningar.

Historisk prisutveckling för elcertifikat

Figur 4. Genomsnittligt (månad) spotkontrakt för elcertifikat handlat hos SKM (uppdaterat t.o.m. mars 2020).